## Slide 1
환경 재료학 PPT
10조 : 우승민 김진무
손주연 최웅식

## Slide 2
폐타이어
1
폐건전지
2
재활용 가능한 환경재료

## Slide 3
Why?
Vaxio
32%
청정계획

## Slide 4
폐타이어란
일반적으로 오랫동안 사용하여 사용 할 수 없거나 구멍이 나서 사용할 수 없는 타이어

## Slide 5
자동차 현황
2011년 6월말 기준으로 등록 되어 있는 차량의수 : 18,262,973대
약 1826만대
1826만대*5*2
=182629730
1년에 18262973 개의
폐타이어가 소모

## Slide 6
폐타이어의 재활용 현황
대부분의 포장폐기물은 발생처가 다양하고 산란성이 높아 수거,회수단계의 어려움이 있는 반면에 폐타이어는 폐차시나 타이어를 교체할 때 발생하는데 발생처가 주로 폐차장이나 타이어 판매소 및 정비업소로 한정되어 있을 뿐만 아니라 재생가치가 포장폐기물에 비해 상대적으로 높아
재활용이 용이한 편이라고 합니다.

## Slide 7
폐타이어의 재활용 현황
47% 67% 84% 71% 79%
사용 확률

## Slide 8
폐타이어 재활용을 위한 열분해 기술
열분해 과정은 고온 400도씨 이상
(고압력의 무산소 조건 하에서 이루어지는 열처리 과정)
열분해 처리과정은 총 8~9시간이 소요됨
폐타이어가 회전열분해를 위해 점화실로 운반
2. 점화실의 온도가 섭씨 160도에 도달하면서
폐 고무가 가스로 분해됨
3. 발생된 가스는 가스 배급실로 이동하면서 기름을 형성함 (이 기름은 냉각 콘덴서를 지나 오일탱크에 저장됨)
4. 액화 기름이 되지 못한 가스는 가스탱크에 수집되어 처리장치작동에 필요한 열에너지로 이용됨

## Slide 9
폐타이어 재활용을 위한 열분해 기술
5. 점화실에서 발생하는
열은 처리장치의 온도를
섭씨 400도까지 끌어올리는데 사용됨
6. 점화실에서 발생하는
배출가스와 연기는 먼지 제거장치에
탈항과정을 거쳐 깨긋한
수증기와 이산화탄소로
대기중으로 배출됨 (친환경적 요소)
※탈항과정 : 황이 포함된 연료가 연소되면서 발생한 황산화물을 제거하는 장치인데, 이 장치는 연료를 연소시켰을 때 황산화물이 대기로 배출되는 것을
줄여 주고, 황산칼슘과 같은 고체 성분으로 전환되는 과정

## Slide 10
터보씰, 전단지에 붙은 고무자석
경계 보호단 , 고무매트
고무분말, 밧줄
폐타이어의 용도
기름 , 카본블랙 , 강철선
고무매트, 보도블럭
레이싱 경기장 코너, 조각
열분해 기술과 화학적 변화나
분해or 압축하여 재활용 하여 사용
기술이나 화학적 변화가 없거나
물리적 변화만으로 재활용 하여 사용

## Slide 11
폐타이어의 용도 (화학적 변화)
카본 블랙(인쇄 잉크의 원료)
기름 (시멘트 공장 연료용)
강철선

## Slide 12
폐타이어의 용도 (화학적 변화)
터보씰 (콘크리트 구조물 용 방수재)
전단지에 붙은 고무자석
경계 보호단
고무매트
보도블럭

## Slide 13
폐타이어의 용도 (물리적 변화)
고무분말 (축구장, 자전거 도로)
밧줄
레이싱 경기장 코너
조각

## Slide 14
폐타이어의 단점
현재 보급 되고 있는 재활용 기술 및 용도 개발 등이
미흡하여 재활용제품의 수요가 한정
폐타이어의 회수, 처리체계가
제대로 구축되어 있지 않다는 점
외국에서는 환경적,경제적,기술적 여건을 충분히 고려하여 우선순위에 따라 재활용 기술을 적용하는 것에 비해 국내에서는 재활용을 할때 어느 특정분야로만 국한 시킨다는점

## Slide 15
폐건전지란
오랫동안 방치해두거나 에너지량을
소지한 전지 또는 건전지를 폐건전지라고 부른다.

## Slide 16
구
성
건전지의 종류와 구성
화학전지
:물질의 화학반응을 이용한 전지
물리전지
:물질의 물리적 변화를 이용한 전지
1차 전지
:화학전지 중 한번 방전 되면 다시 사용할 수 없는 전지
2차 전지
: 화학전지 중 방전 후 충전과정을 통해 재 사용할 수 있는 전지
종류

## Slide 17
폐건전지의 재활용 현황
폐건전지의 발생량은 년간 10억개, 무개로 따지면 1만 5272톤
현재 재활용되는 폐전지는 1000톤 미만으로 전체 폐전지 발생량 6.9%정도인 1066톤에불과하다.
폐건전지 1톤에 40만원에 거래되는점을 감안하면
한해에 무려 56억원이 버려지는셈
전량 수입에 의존하고 있는 철과 니켈, 망간 등 금성으로 구성된
전지를 재활용함으로써 연간 약 200억원의 경제효과를 볼수 있다.

## Slide 18
Energy Seed
우리가 쓰고 버린 건전지에
남아 있는 에너지로
led 조명을 활용함으로써
가로등의 역할 겸
폐건전지의 수거함 역할
폐건전지의 용도
벽돌
폐건전지에 나온 이산화망간
화합물을 원료로 사용한 벽돌은
기존의 벽돌보다 강도도 높고 색상이 일반벽돌보다 선명하여
기존의 벽돌이 가지지 못하던
다양한 색상을 낼 수 있다.

## Slide 19
폐건전지의 단점
아파트나 대규모 단지에는 폐건전지 수거함이 있는 반면
일반 가정주택에는 수거를 하기 어렵다.
폐건전지 안에는 수은, 아연과 망간 등 위험물질들이 존재
하며 수거를 하지 못하였을 경우 대기 중으로 수은이 노출되면
대기오염,수질오염,토양오염이 발생 할 수도 있다.

## Slide 20
토양오염으로 인하여 각종 야채,채소,과일을 통하여
수은을 섭취 할 수도 있게 된다.
수질오염으로 인하여 물고기의 체내에 흡수되어
사람이 다시 수은을 섭취 할 수도 있게 된다.
대기오염으로 인하여 적은량의 수은으로
피해를 볼 수도 있다.
이렇듯이 수은이 노출되면
사람에게 피해를 입힐 뿐만 아니라
자연환경도 파괴하게 된다.
폐건전지의 단점

## Slide 21
참고문헌
http://blog.joinsmsn.com/media/folderlistslide.asp?uid=bj1320&folder=2&list_id=7139564
스웨덴 환경도시 vaxio
http://bamisland.org/50069247085
폐타이어
http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2011121293331
http://www.chemlocus.co.kr/news/view/41672
http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=6&dirId=611&docId=108833759&qb=7Y+Q7YOA7J207Ja0IOyerO2ZnOyaqQ==&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=gJBkQF5Y7vossbmq994ssc--030497&sid=T7jaYU6zuE8AAEss-dA
http://www.jebacktech.kr/4pag_index.htm
http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=8&dirId=80901&docId=30223286&qb=7Y+Q7YOA7J207Ja0IOyerO2ZnOyaqQ==&enc=utf8&section=kin&rank=3&search_sort=0&spq=0&pid=gJBkQF5Y7vossbmq994ssc--030497&sid=T7jaYU6zuE8AAEss-dA
http://www.kiet.re.kr/kiet_web/?sub_num=12&state=view&idx=30388
http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=8&dirId=811&docId=74625333&qb=7Y+Q7YOA7J207Ja0IOyerO2ZnOyaqQ==&enc=utf8&section=kin&rank=5&search_sort=0&spq=0&pid=gJBkQF5Y7vossbmq994ssc--030497&sid=T7jaYU6zuE8AAEss-dA
http://blog.naver.com/datastructur?Redirect=Log&logNo=150085818115
http://cafe.naver.com/yeinin/3941
http://cafe.naver.com/tjac/5

## Slide 22
참고문헌
http://cafe.naver.com/insengmakjang/233
http://cafe.naver.com/saval/285
http://greenhomekorea.org/10095360573
http://blog.joinsmsn.com/media/folderlistslide.asp?uid=bj1320&folder=2&list_id=7139564
단어뜻
http://100.naver.com/100.nhn?docid=154349
http://krdic.naver.com/search.nhn?query=%ED%8F%90%ED%83%80%EC%9D%B4%EC%96%B4
http://krdic.naver.com/search.nhn?kind=all&scBtn=true&query=%EC%A0%84%EC%A7%80
폐건전지
http://blog.naver.com/mose2811?Redirect=Log&logNo=120144746384
http://cafe.naver.com/ecowd/16351
http://blog.naver.com/jhoony71?Redirect=Log&logNo=80059042096
http://blog.naver.com/jennie960313?Redirect=Log&logNo=40089289264
http://blog.naver.com/98heena?Redirect=Log&logNo=110121514565
http://blog.naver.com/providefor?Redirect=Log&logNo=120139264245
한국전지재활용 협회
http://www.kbra.net/